## Slide 1
Acquisition de données environnementales par capteurs low cost

## Slide 19
Quelques fonctions utiles

## Slide 23
Encore quelques mots sur la transmission de données…

## Slide 24
Le bus I2C sur Arduino est un protocole de communication série qui permet de connecter plusieurs capteurs et périphériques en utilisant seulement deux fils. Principes Fondamentaux du Bus I2C · Deux fils : SDA (données) et SCL (horloge).
· Topologie bus : Tous les périphériques se connectent en parallèle à ces deux lignes,
· Adressage : Chaque composant possède une adresse unique (généralement entre 0x08 et 0x77 en hexadécimal).
· Communication maître/esclave : L'Arduino (le maître) initie et contrôle la communication. Les capteurs (les esclaves) répondent sur demande.
Protocole I2C (Inter-Integrated Circuit)

## Slide 25
Le contrôleur envoie des instructions via le bus I²C sur la ligne de données (SDA), et ces instructions sont précédées de l’adresse, afin que seul le périphérique concerné écoute.
Ensuite, un bit indique si le contrôleur veut lire ou écrire.
Chaque message doit être confirmé (acknowledged) afin d’éviter des résultats inattendus : lorsque le récepteur a bien reçu l’information précédente, il le signale au contrôleur pour qu’il puisse passer au groupe de bits suivant.
8 bits de données puis un bit d’acquittement 8 bits de données puis un autre bit d’acquittement

## Slide 26
L'UART sur Arduino est un protocole de communication série asynchrone simple, fonctionnant point-à-point. Voici son fonctionnement essentiel : Principes Clés de l'UART · Asynchrone : Pas de signal d'horloge partagé. Les périphériques doivent être préalablement configurés sur la même vitesse (le baud rate).
· Point-à-point : Relie exactement deux périphériques.
· Fils simples : Communication bidirectionnelle avec deux fils principaux : · TX (Transmit) → RX (Receive) · RX (Receive) ← TX (Transmit)
· Niveau logique : Utilise le niveau TTL (0V pour logique 0, 3.3V ou 5V pour logique 1).
Protocole UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

## Slide 27
Sur Arduino Uno
UART matériel :
  TX = pin 1
  RX = pin 0
C’est aussi la ligne USB → série, donc attention aux conflits quand on branche un capteur UART.

## Slide 28
En pratique

## Slide 31
Contrôler que tout se passe pour le mieux: le moniteur serie

## Slide 32
A vous de jouer!
Installer l’IDE

## Slide 33
A vous de jouer!
Brancher l’Arduino sur USB

## Slide 34
Hello world!!

## Slide 40
A vous de jouer!
1. Hello World!

## Slide 41
BME680 (Bosch)

## Slide 42
Achat chez gotronic : https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-pression-grove-101020513-28520.htm (25 euros)

## Slide 43
Mesure de la température · Principe : Utilise un thermistor intégré
· Fonctionnement : La résistance du matériau varie avec la température selon une loi connue
· Caractéristiques : · Plage : -40°C à +85°C · Précision : ±0.5°C (typique) · Le même capteur sert aussi à compenser les autres mesures

## Slide 44
Mesure de l'humidité · Principe : Capteur capacitif à base de polymère
· Fonctionnement : 1. Un matériau polymère hygroscopique absorbe l'humidité 2. La constante diélectrique du matériau change avec l'absorption d'eau 3. Cette variation modifie la capacité d'un condensateur 4. La capacité mesurée est convertie en %HR (humidité relative)
· Caractéristiques : · Plage : 0 à 100% HR · Précision : ±3% HR (typique) · Compensation thermique intégrée

## Slide 45
Pression atmosphérique
Principe ; Le BME680 mesure la pression grâce à une micro-membrane en silicium intégrée sur la puce.
1️⃣ Micro-membrane MEMS : Une membrane très fine est gravée dans le silicium. Un côté est exposé à la pression atmosphérique. L’autre côté est scellé avec une pression de référence (vide partiel).
2️⃣ Déformation mécanique: Quand la pression atmosphérique change la membrane se déforme (quelques nanomètres). La contrainte mécanique varie dans le silicium
3️⃣ Effet piézorésistif: Des jauges piézorésistives sont intégrées sur la membrane. Leur résistance électrique varie avec la déformation.
4️⃣ Conversion numérique. La variation de tension du pont est amplifiée et numérisée par un ADC interne.
Caractéristiques : · Plage : 300 à 1100 hPa · Précision : ±1 hPa (typique) · Haute résolution : 0.18 Pa

## Slide 49
Installer une librairie

## Slide 50
Les exemples de la librairie…

## Slide 51
A vous de jouer!
Installer la librairie idoine
pour le BME680

## Slide 52
#include "seeed_bme680.h"
#define BME_SCK 13
#define BME_MISO 12
#define BME_MOSI 11
#define BME_CS 10
#define IIC_ADDR uint8_t(0x76)
/** NOTE!!!!!!!!!!!! Select the communication protocol correctly **/
Seeed_BME680 bme680(IIC_ADDR); /* IIC PROTOCOL */
//Seeed_BME680 bme680; /* SPI PROTOCOL */
//Seeed_BME680 bme680(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK);/*SPI PROTOCOL*/
examples/seeed_bme680_test/seeed_bme680_test.ino

## Slide 53
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
Serial.println("Serial start!!!");
delay(100);
while (!bme680.init()) {
Serial.println("bme680 init failed ! can't find device!");
delay(10000);
}
}

## Slide 54
void loop() {
if (bme680.read_sensor_data()) {
Serial.println("Failed to perform reading :(");
return;
}
Serial.print("temperature ===>> ");
Serial.print(bme680.sensor_result_value.temperature);
Serial.println(" C");
Serial.print("pressure ===>> ");
Serial.print(bme680.sensor_result_value.pressure / 1000.0);
Serial.println(" KPa");
Serial.print("humidity ===>> ");
Serial.print(bme680.sensor_result_value.humidity);
Serial.println(" %");
Serial.print("gas ===>> ");
Serial.print(bme680.sensor_result_value.gas / 1000.0);
Serial.println(" Kohms");
Serial.println();
Serial.println();
delay(2000);
}

## Slide 55
A vous de jouer!
2. Brancher le BME680
et obtenir les données

## Slide 56
Grove - I2C High Accuracy Temp&Humi Sensor(SHT35)

## Slide 59
#include "Seeed_SHT35.h"
/*SAMD core*/
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define SDAPIN 20
#define SCLPIN 21
#define RSTPIN 7
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define SDAPIN A4
#define SCLPIN A5
#define RSTPIN 2
#define SERIAL Serial
#endif
SHT35 sensor(SCLPIN);
XXXX\Arduino\libraries\Seeed_SHT35-master\examples\basic_demo

## Slide 60
void setup()
{
SERIAL.begin(115200);
delay(10);
SERIAL.println("serial start!!");
if(sensor.init())
{
SERIAL.println("sensor init failed!!!");
}
delay(1000);
}
Attention

## Slide 61
void loop()
{
u16 value=0;
u8 data[6]={0};
float temp,hum;
if(NO_ERROR!=sensor.read_meas_data_single_shot(HIGH_REP_WITH_STRCH,&temp,&hum))
{
SERIAL.println("read temp failed!!");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
}
else
{
SERIAL.println("result======>");
SERIAL.print("temperature =");
SERIAL.println(temp);
SERIAL.print("humidity =");
SERIAL.println(hum);
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
}
delay(1000);
}

## Slide 62
A vous de jouer!
3. Tester le SHT 35 seul

## Slide 63
A vous de jouer!
4. Ajouter le SHT 35 au
BME680 et comparer
les données

## Slide 64
Grove - 16x2 LCD

## Slide 65
#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"
rgb_lcd lcd;
const int colorR = 255;
const int colorG = 0;
const int colorB = 0;
void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
delay(1000);
}
void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis() / 1000);
delay(100);
}
File --> Examples --> Grove - LCD RGB Backlight --> HelloWorld.

## Slide 66
A vous de jouer!
5. Tester le LCD 16x2

## Slide 67
A vous de jouer!
6. Ajouter le LCD 16x2 aux
deux autres modules
et visualiser les données

## Slide 68
Grove - DS1307 RTC (Real Time Clock)
I2C

## Slide 69
#include <Wire.h>
#include "DS1307.h"
DS1307 clock;//define a object of DS1307 class
void setup()
{
Serial.begin(9600);
clock.begin();
clock.fillByYMD(2013,1,19);//Jan 19,2013
clock.fillByHMS(15,28,30);//15:28 30"
clock.fillDayOfWeek(SAT);//Saturday
clock.setTime();//write time to the RTC chip
}
File -> Example ->RTC->SetTimeAndDisplay.

## Slide 70
void loop()
{
printTime();
}
/*Function: Display time on the serial monitor*/
void printTime()
{
clock.getTime();
Serial.print(clock.hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(clock.second, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(clock.month, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(clock.dayOfMonth, DEC);
Serial.print("/");
Serial.print(clock.year+2000, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(clock.dayOfMonth);
Serial.print("*");
switch (clock.dayOfWeek)// Friendly printout the weekday
{
case MON:
Serial.print("MON");
break;
case TUE:
Serial.print("TUE");
break;
case WED:
Serial.print("WED");
break;
case THU:
Serial.print("THU");
break;
case FRI:
Serial.print("FRI");
break;
case SAT:
Serial.print("SAT");
break;
case SUN:
Serial.print("SUN");
break;
}
Serial.println(" ");
}

## Slide 71
A vous de jouer!
7. Configurer le RTC

## Slide 72
A vous de jouer!
8. Ajouter le RTC
et obtenir les données

## Slide 73
https://github.com/fu-hsi/PMS
PMS7003 - Plantower
UART!!!

## Slide 74
Spécifications

## Slide 75
Le principe

## Slide 78
#include "PMS.h"
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial pmsSerial(2, 3); // RX, TX (RX reçoit du PMS)
PMS pms(pmsSerial);
PMS::DATA data;
void setup() {
Serial.begin(9600); // debug vers PC
pmsSerial.begin(9600); // PMS
}
void loop() {
Serial.println("Waking up, wait 30 seconds for stable readings...");
delay(1000);
Serial.println("Send read request...");
pms.requestRead();
Serial.println("Wait max. 2 second for read...");
if (pms.readUntil(data, 2000)) {
Serial.print("PM 1.0 (ug/m3): "); Serial.println(data.PM_AE_UG_1_0);
Serial.print("PM 2.5 (ug/m3): "); Serial.println(data.PM_AE_UG_2_5);
Serial.print("PM 10.0 (ug/m3): "); Serial.println(data.PM_AE_UG_10_0);
} else {
Serial.println("No data.");
}
Serial.println("Going to sleep for 5 seconds.");
delay(5000);
}

## Slide 79
A vous de jouer!
9. Tester le PMS7003
seul

## Slide 80
A vous de jouer!
10. 20 mesures et médiane

## Slide 81
A vous de jouer!
11. Usage intermittant
(20 mesures toutes les 12s)

## Slide 82
SEN-HM3301 (compteur de particules)

## Slide 83
A5
A4

## Slide 84
A vous de jouer!
Tester l’exemple pour
le HM3301

## Slide 85
#include <Seeed_HM330X.h>
#define IIC_ADDRHM3301 uint8_t(0x40)
HM330X sensor(IIC_ADDRHM3301);
uint8_t buf[64];
void setup(void)
{
Serial.begin(9600); // debug vers PC
}
void loop(void)
{
sensor.init();
sensor.read_sensor_value(buf, 29);
uint16_t valeurs = 0;
for (int j = 5; j < 8; j++) {
valeurs = (uint16_t) buf[j * 2] << 8 | buf[j * 2 + 1];
if (j==5){
Serial.print(valeurs); Serial.print(" ");
}
if (j==6){
Serial.print(valeurs); Serial.print(" ");
}
if (j==7){
Serial.println(valeurs); Serial.print(" ");
}
}
delay(2000);
}

## Slide 86
A vous de jouer!
12. Code alternatif
HM3301 seul

## Slide 87
A vous de jouer!
12b. Code alternatif
HM3301 seul (j: 2->8)

## Slide 88
A vous de jouer!
13. HM3301 + PMS7003
(avec médiane)

## Slide 89
Carte SD Arduino : branchement, librairie de base

## Slide 90
Protocole SPI (Serial Peripheral Interface)

## Slide 92
On peut mettre autant de périphériques que l’on
Souhaite.
Ils partagent MOSI/MISO/SCK
Chacun a son propre CS.

## Slide 93
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const int pinBranchementCS = 4; // Le « 4 » indiquant ici que la broche CS est branché sur la pin 4
SD.begin(pinBranchementCS);
Des exemples sont fournis dans la librairie…
Lecture / écriture de fichiers FAT16/FAT32 …
SD.begin();
SD.open("data.txt");
file.println("123");
Librairie SD

## Slide 94
#include <SdFat.h>
SdFat sd;
void setup() {
Serial.begin(9600);
if (!sd.begin(4)) Serial.println("SD FAIL");
else Serial.println("SD OK");
}
void loop() {}
Librairie SdFat aussi

## Slide 95
A vous de jouer!
Tester le module SD avec
la librairie SD.h
(CardInfo.ino & CS en D4)

## Slide 96
A vous de jouer!
14. HM3301 + PMS7003
+ SD

## Slide 97
A vous de jouer!
15. BME680
+ SD

## Slide 98
L’écosystème Raspberry : une bonne alternative.